## Slide 1
M16A HUBROOM 이벤트 예측
반도체 FAB AMHS 반송 정체 사전 예측 — 작업 보고
1. 룰베이스 고도화 (hubroom_predictor.py)
2. 운영로그 파서 V2
3. 리프터 주변 HID 파악
2026-06-16 · 검증기간 2026-04 ~ 05 (56일)

## Slide 2
1. 룰베이스 고도화 — hubroom_predictor.py
01
8개 영역을 매분 룰 평가 → 위험 점수·등급 산출. 메신저 등록보다 평균 30~60분 먼저 정체 예측.
v6 핵심 개선
사건 진동 흡수 점수 잠깐 하락 후 재상승도 같은 사건 (gap 60분)
5단계 등급 관심100 / 주의120 / 경계130 / 위험160 / 발동220
노이즈 차단 점수 100 미만은 사건 기록 X (모니터링만)
장애유형 라벨 HUB-FAB정체 / HUB-리프터역증가 등 자동
지속성·재발생 지속 N분 / 재발 N회 컬럼
검증 결과 (4~5월)
75%
위험 등급(160+) 정밀도
+32분
평균 사전 예측 리드타임
하루 0.5건 — 알람 피로도 낮음

## Slide 3
2. 운영로그 파서 V2
02
운영자 메신저 채팅 → 구조화된 장애 목록(Episode) = 룰베이스 채점용 정답지
"Deadlock 으로 OHT 정체중입니다" → Episode: 18:34 / 정체·병목 / OHT
카테고리 6종 fault / action / recovery / rollback / cancel / normal
장애유형 7종 정체·병목 / 브릿지 / 리프터 / CNV / MLUD / 통신·에러 / 기타
Episode 묶기 장애 1건에 여러 채팅 = 1건으로 (거품 제거)
제외 처리 orphan(선행 fault 없는 복구), CAPA변경(운영자 조치)
효과: 메신저 62건 메시지 → 실제 장애 4건(예시 5/25). 과대 카운트 제거로 룰베이스 성능을 정확히 측정.

## Slide 4
3. 리프터 주변 HID 파악
03
R-C 룰(리프터 역증가 감지)이 단순 카운트를 넘어 문제 리프터를 개별 ID로 특정.
감지 신호 M16HUB 리프터 역증가 개수(rev_count) + 20분 트렌드
개별 HID 파악 rev_lids = 역증가 리프터 ID 목록
임계 역증가 ≥ 4개 → R-C 발동
실측 예시: 역증가 5개 → 6ABL6021, 6ABL6031, 6ABL6032, 6ABL0112, 6ABL0121
활용
"리프터 정체" 막연한 알람이 아니라 어느 리프터(HID)가 문제인지 즉시 지목 → 해당 설비만 점검. (분석도구: 한줄분석 / 웹분석기 / LLM 스킬 연동)

## Slide 5
종합
04
작업 산출물 상태
룰베이스 고도화 hubroom_predictor.py v6 (5등급·진동흡수·유형라벨) ✅ 검증완료
운영로그 파서 운영로그_파서_v2.py (정답지 생성) ✅ 적용
리프터 HID 파악 R-C 룰 rev_lids 개별 ID + 분석도구 ✅ 운영중
핵심 성과
메신저보다 30~60분 빠른 예측 · 위험 등급 정밀도 75% · 문제 설비 HID 단위 지목